Tartalomjegyzék

1. Tokozás, lábkiosztás			 1. oldal

2. Kivezetések funkciói			 2. oldal

3. Blokkvázlat					 4. oldal

4. Rendszer reset, inicializálás		 4. oldal

5. Watchdog Timer, Watchdog Timer+	 6. oldal

6. Flash memória				 7. oldal

7. Digitális I/O				 8. oldal

8. ADC12 (első rész)				24. oldal

Tokozás, lábkiosztás

Blokkvázlat

Rendszer Reset és Inicializálás

A  Rendszer Reset 1. ábra szerint a Power On Reset (POR) and a power-up clear (PUC) jeleket hozza létre és különböző kezdeti állapotokat állítja elő. A jeleket különböző események kezdeményezik és a generált jelektől függően más-más kezdeti állapotok jönnek létre.

A POR eszköz reset jel, mely a következő három esetben jön létre:

az eszköz bekapcsolásakor,

az  RST/NMI lábon alacsony jelszint hatására, reset módban konfiguráltuk,

alacsony szintű SVS jel hatására, ha PORON = 1.

A PUC jel mindig létrejön a POR jel hatására, de a PUC nem hoz létre POR jelet.

A következő események hatására keletkezik PUC jel

POR jel,

Watchdog timer hatására watchdog módban,

Watchdog timer téves jelszó,

flash memória biztonsági kulcs megsértése esetén.

Brownout Reset (BOR)

A brownout reset áramkör a tápfeszültség alacsony szintjét jelzi, mind be mind kikapcsolás esetén. A POR jellel reseteli a mikrovezérlőt.

A POR jel aktívvá válik, ha a Vcc jel keresztezi a Vcc start jelszintet és aktív marad a V(B_IT+) jelig,

T(BOR) késleltetéssel.A T(BOR) késleltetés adaptív módon függ a Vcc jel meredekségétől, kisebb meredekséghez nagyobb késleltetés tartozik.  A Vhys(B_ IT−) hiszterézis biztosítja, hogy újabb POR jel csak a tápfeszültség V(B_IT−) alá csökkenésekor keletkezhessen.

A mikrovezérlő állapota rendszer reset  után

A POR jel hatására a mikrovezérlő állapota a következő lesz:

az RST/NMI láb  reset módba kerül,e.

az  I/O lábak input módba kapcsolódnak,

a periféria  modulok és regiszterek inicializálása a mikrovezérlő perifériák leírásában található módba kerül,

A Státusz regiszter (SR)  resetelődik,.

a  watchdog timer aktív in watchdog módba áll be,

A program számlálóba (PC) a reset vektor címe töltődik be (0FFFEh), a CPU a művelet végrehajtást innen kezdi

Szoftwer Inicializálás

Rendszer reset után a mikrovezérlőt az alkalmazásnak megfelelően kell inicializálni:

a stack pointert (SP) be kell állítani, ez tipikusan a RAM tetejére történik,

a watchdog timert az alkalmazásnak megfelelően kell beállítani,

a perifériákat szintén az alkalmazásnak megfelelően kell konfigurálni,

Ezen kívül a Watchdog timer, az oszcillátor hiba és a flash memória flag biteket le kell kérdezni a reset okának meghatározása céljából.

Watchdog Timer, Watchdog Timer+

A watchdog timer 16 btes számáló-időzítő áramkör, amely wathdog timerként és időzítőként is használható. Minden eszközben magtalálható, így az  MSP430fg439 eszközben is, néhányban azonban a továbbfejlesztett WDT+ változat található.

Elsődleges feladata rendszer restart generálása szoftver hiba esetén. Ha a beállított időintervallum letelt, rendszer reset jön létre.

Ha az alkalmazáshoz ez nem szükséges, időzítőként  konfigurálható.

A WDT jellemzői:

Négy szoftrerből választható időintervallum,

Watchdog és intervallum mód,

Jelszóval védett vezérlőregiszter hozzáférés,

Reset/NMI kivezetés beállítás,

Kiválasztható órajel forrás,

Oszcillátor hibamentes működés.

A blokkvázlat az ábrán látható.

A Watchdog Timer működése

Konfigurálható WDT-ként és időzítőként is a WDTCTL regiszter segítségével.

A WDTCTL regiszter egy bitjével a RST/NMI láb módja is beállítható. A WDTCTL regiszter 16 bites és jelszóval védett. A regiszter szavas utasításokkal írható, olvasható, az írás  05Ah (felső bájt) jelszóval lehetséges. Helytelen jelszó PUC jelet generál. A  WDTCTL felső bájtjának olvasása  069h –et  eredményez. A. WDT órajele kisebb, vagy egyenlő a rendszer órajelnél (MCLK).

Flash Memória

Az MSP430 mikrovezérlők flash memóriája bit-, byte- és szavanként címezhető és programozható. A flash modul integrált vezérlőegységgel rendelkezik a programozás és törlés műveletek vezérlésére. Típustól függően három vagy négy regisztert, időzítő generátort és a programozáshoz, valamint a törléshez feszültség forrást tartalmaz. Blokkvázlata az alábbi:

Az MSP430 flash memória jellemzői:

Belső programozó feszültség generátor,

Bienként, bájtonként vagy szavankénti programozás,

Alacsony teljesítményfelvételű üzemmód,

Szegmens és teljes törlés.

Digitális I/O

Az MSP430 eszközök maximum 10 digiálisl I/O portot tartalmaznak,  P1 től P10-ig terjedő jelöléssel. Minden port nyolc I/O kivezetéssel rendelkezik. Az I/O kivezetések egyenként programozhatók kimenetként vagy bemenetként, és mindenegyes I/O vonal külön-külön írható, olvasható. A P1 és a P2 portok megszakítás lehetőséggel rendelkeznek, engedélyezhetők, tilthatók, felfutó vagy lefutó él választható.

Jellemzői:

Egyenként programozható I/O vonalak,

Tetszőleges I/O konfiguráció,

Egyenként konfigurálható P1 és P2 megszakítások,

Független bemeneti és kimeneti regiszterek.

A Digitális I/O működése

a digitális I/O  felhasználói szoftverből configurálható,

a port regiszterek 8 bitesek, byte utasításokkal érhetők el,

a P7−P8 és a P9−P10 regiszterek 16 bites portként is címezhetők. Ekkor a P7/P8 regiszterre PA, a P9/P10 regiszterekre pedig PB regiszterként hivatkozunk,

függetlenül programozható önálló I/Os

Tetszőleges input vagy output kombinációk,

Egyenként komfigurálható  P1 és P2 megszakítások,

független input és output adat regiszterek.

Input Regiszterek PxIN

A PxIN regiszterek tartalma megegyezik a megfelelő I/O kivezetések input jeleinek, ha azokat I/O portként és inputként konfiguráltuk.

Output Regiszterek PxOUT

A PxOUT regiszter Tartalma megegyezik az I/O kivezetések állapotával, ha azokat I/O portként és outputként konfiguráltuk.

Irány regiszterek PxDIR

A PxDIR regiszter kiválasztja az I/O port megfelelő I/O kivezetésének irányát. Ha a kivezetéseket modul funkciókként konfiguráljuk, a PxDIR biteket a modulnak megfelelően kell beállítani.

Bit = 0: input irány

Bit = 1: output irány

Funkció  kiválasztó  Regiszterek PxSEL

A Port kivezetések gyakran látnak el másodlagos funkciót.

Minden PxSEL bit I/O kivezetés vagy periféria modul kiválasztást jelent.

Bit = 0: I/O  kivezetés

Bit = 1: Periféria modul  kivezetés

A PxSELx bit nem állítja be automatikusan a kivezetés irányát, egyes moduloknál ez a PxDIRx bittel történik.

Példa:

;Output ACLK on P1.5 on MSP430F41x

BIS.B #020h,&P1SEL ; Select ACLK function for pin

BIS.B #020h,&P1DIR ; Set direction to output *Required*

A P1 és P2 megszakításokat letiltja a  PxSEL = 1 beállítás, a P1 vagy P2 megszakítás akkor sem jön létre, ha a P1IE vagy P2IE bitek engedélyeznék. Ha egy port kivezetést valamely periféria bemeneteként választunk ki, a periféria bemeneti jele lache-be kerül. Ha a PxSELx =1, a belső bemeneti jel követi a kivezetés jelét.

P4.0-P4.5 I/O port

P5 port, P5.0

P6 port, P6.6

ADC12

Az ADC12 modul 12 bites analóg-digitális konverter. 12-bites SAR-t, mintavétel kiválasztás vezérlőt, referencia feszültség  generátort és  16 szavas konverzió és vezérlő puffert tartalmaz. A

konverzió és vezérlő bufferek 16 független ADC minta konvertálását és tárolását teszik lehetővé a CPU-tól függetlenül.

Az ADC12 jellemzői:

Nagyobb, mint  200-ksps maximum konverzió sebesség,

Monoton 12-bites konverter kódvesztés nélkül,

Mintavételezés és tartás szoftverrel programozható, vagy időzítővel vezérelhető mintavételi periódusidővel,

Konverzió indítás szoftverrel, Timer_A-val, vagy Timer_B-vel,

szoftverrel választható on-chip referencia feszültség generátor,

szoftverrel választható külső vagy belső referencia,

nyolc egyenként konfigurálható külső bemeneti csatorna (12 az MSP430FG43x és MSP430FG461x eszközökben),

konverziós csatornák a belső hőmérséklet érzékelő, az AVcc és a külső referenciák részére,

független, csatorna által kiválasztható pozitív és negatív referenciák,

választható konverzió órajel forrás.

Az ADC12 működése

Az ADC12 modul a felhasználói szoftverrel konfigurálható.

A 12 Bites  ADC konverter

Az ADC az analóg bemenetet 12 bites digitális értékké alakítja át, az eredményt a konverziós memóriában tárolja. Két programozható, választható feszültségszintet használ alsó és felső limitként (VR+ és VR-). A dfigitális kimenet Nadc maximális ( Full scale, 0FFFh), ha a bemenő jel egyenlő vagy nagyobb, mint VR+ és nulla, ha a bemenő jel kisebb, vagy egyenlő, mint VR—. A bemeneti csatornákat és a referencia feszültségeket a konverzió vezérlő memória tartalmazza.

A konverziósegyenlet a következő:

Az ADC 12 két vezérlő regiszterrel- ADC12CTL0 és ADC12CTL1-konfigurálható. Az ADC12ON bit engedélyezi a konvertert. A konverter energia takarékosság céljából lekapcsolható, ha nem használjuk. Néhány kivételtől eltekintve a konverter vezérlő bitek ENC=0 esetén módosíthatók, és ENC=1 kell legyen, a konverzió megkezdéséhez.

konverzió órajel kiválasztása

Az ADC12CLK  konverzió órajelként szolgál, valamint a mintavételi periódust is előállítja, ha impulzus mintavételi módot választunk. The ADC12 forrás órajelet az ADC12SSELx bitekkel választhatjuk ki, és az ADC12DIVx bitekkel oszthatjuk le 1-től 8-ig. A lehetséges források: SMCLK, MCLK, ACLK és a belső oszcillátor, ADC12OSC. Az ADC12OSC belső oszcillátor 5 MHz -es, de az egyes eszközöktől, hőmérséklettől tápegységtől függően változik. Az órajelnek a konverzió végéig aktívnak kell maradnia, ellenkező esetben a végeredmény helytelen lesz.

ADC12 bemenetek és  Multiplexer

A nyolc külső és négy belső analóg jel kiválasztása az analóg multiplexerrel történik. A bemeneti multiplexer break-before-make típusú, a csatorna átkapcsolások okozta zaj kiszűrése céljából:

A T kapcsolás a csatornák közötti csatolás minimalizálását szolgálja. A ki nem választott csatornákat elszigeteli az ADC-től. A közbenső csomópont aföldponthoz (AVss) csatlakozik, ami a szórt kapacitást leföldeli, lecsökkentve a keresztcsatolásokat.

Az ADC12 töltés újraelosztás módot használ. A bemenő jeleken a bemenetek belső kapcsolása által okozott tranziens lezajlik, mielőtt konverziós hibát okozna.

Analóg Port kiválasztás

Az ADC12 bemenetek a P6 port lábait használják, amelyek CMOS digitális kapuk. A digitális CMOS kapukon az analóg jelek hatására parazita áramok folynak a VCC és a GND között, ha a bemeneti jel a kapu átmeneti jelszintjéhez közeli szintű.

; P6.0 and P6.1 configured for analog input

BIS.B #3h,&P6SEL 		; P6.1 and P6.0 ADC12 function