Tartalomjegyzék

1. Alap időzítő áramkör				1. oldal

2. Timer_A időzítő áramkör				3. oldal

3. Timer_B időzítő áramkör				16. oldal

Alap időzítő áramkör (BT1)

A BT1 áramkör az LCD időzítésére és kisfrekvenciás időintervallumok előállítására szolgál.

Két független 8 bites időzítőből áll, amely 16 bitesre kaszkádosítható.

A BT1 jellemzői:

Választható órajel forrás,

Két független, kaszkádosítható 8 bites időzítő,

Megszakítás generálás,

LCD vezérlő jel generálás,

Blokkvázlata:

A BT1  regiszterek kezdeti állapota határozatlan, ezért felhasználás előtt konfigurálni kell.

A BT1  működése

A BT1 modul két  8-bites, vagy  egy  16-bites időzítőként konfigurálható  a 8 bites írható/olvasható BTCTL vezérlő/állapot regiszterrel. Bájt utasításokkal érhető el.  A BT1 az LCD frame frekvenciát vezérli a BTCNT1 segítségével.

BT1 számláló1

A  BT1 számláló1 a szoftverből közvetlenül elérhető  8-bites időzítő/számláló. Az ACLK órajelről számlál és az LCD keretfrekvenciát állítja elő. A BTHOLD és BTDIV bitekkel állítható le.

A BT1 számláló2

A  BT1 számláló2 a szoftverből közvetlenül elérhető  8-bites időzítő/számláló. Az ACLK, vagy az SMCLK  órajelről, vagy ha kaszkádosítva van BTCNT1-el, az ACLK/256 órajelről számláltatható. Az órajel a BTSSEL és BTDIV bitekkel válsztható. A HOLD bittel leállítható. A BTCNT2 a BTIFG megszakítás jelző bittel állít elő megszakítást, melynek intervalluma a BTIPx bitekkel állítható.

16 bites számláló

A 16 bites időzítő/számláló mód a BTDIV bittel állítható be. Ekkor a két számláló kaszkádosítva van. A BTCNT1  órajele ACLK, a BTCNT2 számlálóé pedig  ACLK/256.

Az  fLCD órajel

Az LCD meghajtó az fLCD  jelet használja a közös és a szegmens vonalak meghajtásának időzítésére. A BTCNT1 órajele ACLK, amely 32786 Hz. Az fLCD jel ennek hányadosa, és a BTFRFQx bitekkel állítható be. Lehet ACLK/256, ACLK/128, ACLK/64, és ACLK/32. A frekvenciát az LCD keretfrekvenciájának és a multiplexálási aránynak megfelelően kell beállítani:  fLCD = 2 × mux × fFrame

Az LCDA típusú vezérlő nem a BT1-et használja.

BT1 megszakítás

The BT1 az SFR regiszter két bitjét használja a megszakítás vezérlésére:  a BT1megszakítás jelző bitet,  BTIFG,  IFG2.7 bit, és a megszakítás engedélyezés bitet,  BTIE,  IE2.7 bit.

A  BTIFG bit automatikusan törlődik a megszakítás kiszolgálás hatására, vagy szoftverből törölhető.

A BT1 regiszterei:

Timer_A időzítő áramkör

Blokkvázlat:

A 16 bites számláló órajele:

Az órajel az alábbi lehet: ACLK, SMCLK, vagy külső,  TACLK, vagy INCLK, a TASSESx bitekkel választható ki. Az órajel közvetlen csatlakozhat a számlálóhoz, vagy osztva 2,4, vagy 8-al, az IDx bitektől függően. Az órajel osztó resetelődik a TACLR bitről.

Az időzítő indítása

Az idözítő indíthatő, vagy újra indítható a következő módokon:

Számlál, ha MCx>0 és az órajel aktív,

A számláló mód előre, vagy előre/hátra, a TACCR0 regiszter nullázásával a számláló leáll. Újra ndítható, ha a TACCR§ regiszterbe nem zérus értéket írunk. Ekkor nulláról felfelé számol.

Sázmláló üzemmódok:

Előre számlálás:

A TACCR0 CCIFG megszakítás jelzőbit bebillen, ha a számláló értéke eléri a TACCR0

értéket. Időzítése a következő:

Folyamatos Mód

Ekkor a számláló folyamatosan számol 0-tól 0FFFFh-ig.

Időzítése a következő:

Előre-hátra számlálás mód

Akkor használhuk, ha az időzítés periódusa különbözik 0FFFFh-tól és szimmetrikus impulzusok szükségesek. A számláló előre és vissza számol TACCR0-tól nulláig.

Az időzítés:

A TACCR0 periódus regiszter változtatása

Ha a TACCR0 regiszter tartalmát megváltoztatjuk, mialatt az időzítő hátrafelé számol, a számlálás folytatódik nulláig.  A TACCR0 értéke  a TACL0-ban közvetlenül letárolásra kerül, azonban, az új periódus hatása csak azután érvényesül, miután a számláló visszaszámlál nulláig.

Ha az időzítő előre számol, és az új periódus  nagyobb,vagy egyenlő a régi periódussal, vagy nagyobb mint az aktuális számláló értéke, az időzítő az új periódus értékig számlál, mielőtt  hátra számlál. Ha az időzítő is előre számol és az új periódus kisebb, mint az aktuális számláló értéke, az

időzítő hátra kezd számlálni. Azonban, egyel tovább számlálhat, mielőtt  hátra kezd számlálni.

Előre-hátra mód

Az előre/hátra módot akkor használjuk, ha a kimeneti jelek között holtidőt kell beállítani. Tipikusan ilyen a H hidas hajtás, ahol egyidejűleg nem lehetnek bekapcsolt tranzisztorok. Az ábrán  a holtidő:

Tdead=ttimer˙(TACCR1-TACCR2)

A TACCRx regiszterek nem puffereltek, azonnal megváéltoznak íráskor. A holtidő beállításkopr ezt figyelembe kell venni.

A capture/compare blokk

A Timer_A blokk három vagy öt azonos capture/compare blokkot tartalmaz, elnevezésük TACCRx.

A blokkok használhatók a számláló adatainak befogására (capture), vagy időintervallum előállítására.

Capture Mode

A capture módot a CAP bittel állíthatjuk be: CAP = 1. Események bekövetkezésének rögzítésére alkalmas. Sebesség meghatározására, vagy időintervallum mérésére alkalmas. A  CCIxA és CCIxB capture bemenetek külső lábakhoz csatlakoznak és a CCISx bitekkel választhatók ki. A CMx bitekkel élkiválasztás állítható be: felfutó vagy lefutó él választható. Az esemény bekövetkeztekor a számláló értéke a TACCRx regiszterbe íródik, és set állapotba kerül a CCIFG megszakítás jelzőbit.

A benmeneti jelszint a CCI bittel határozható meg. Az MSP430x4xx eszközökön belül a CCIxA és CCIxB jelek eltérőek lehetnek, ezt az eszköz specifikus leírások tartalmazzák. A Capture jel aszinkron az órajelhez és verseny állapotot hozhat létre. Az SCS bit beállításának hatására a capture a következő órajellel összeszinkronizálódik, ezért ajánlott az SCS bit beállítása, lásd következő ábra.

Minden capture compare regiszterhez túlcsordulás logika tartozik, mely jelzi, hogy egy második capture esemény következett be, mielőtt az előzőt kiolvastuk. A logika beállítja a COV bitet, lásd 15-11. ábra.

15.11. ábra.

Capture indítása Szoftverből

A Capture programból is kezdeményezhető. A CMx bit mindkét élre történő capture módot állít be. Ezután szoftverből a CCIS1 bitet 1-beállítjuk, majd  aCCIS0 bit változtatásával Vcc és 0 szint között kapcsolhatunk:

MOV #CAP+SCS+CCIS1+CM_3,&TACCTLx 	; Setup TACCTLx

XOR #CCIS0,&TACCTLx 			; TACCTLx = TAR

Komparálás Mód

A komparálás mód a CAP bit törlésével állítható be: CAP=0. PWM kimenő jeleket, vagy időintervallumokat állíthatunk elő. Ha a TAR elszámol a TACCRx regiszter tartalmáig, a következők történnek:

A CCIFG bit bebillen,

Az EQUx jel 1 lesz,

EQUx hatására a kimenetek a kimeneti módnak megfelelő állapotba kerülnek,

A CCI bemenőjel az SCCI regiszterbe íródik

A kimeneti egységek

Minden CCRx egység rendelkezik kimeneti egységgel, amely PWM kimenőjel generálására használható. A kimeneti egységeknek nyolc működési módjuk van, amelyek az EQU0 és EQUx jelek alapján állítanak elő kimenő jeleket.

Each capture/compare blokk tartalmaz an kimeneti egység. The kimeneti egység is used

to generál kimeneti jels such as PWM jels. Each kimeneti egység has eight

működési módok that generál jels based on the EQU0 and EQUx jels.

Kimeneti módok

A kimeneti módokat az OUTMODx bitek definiálják, lásd 15-2 táblázat.

Az OUTx  jel az órajel felfutó élénél változik, kivéve a 0 mód esetét. A 2,3,6, és 7 módokat nem használjuk a 0 kimeneti egységnél, mivel EQUx=EQU0.

Példa az kimeneti módokra:

1. A számláló felfelé számlálás módban van.

Az OUTx jel akkor változik, amikor a számláló a TACCRx értékig számolt.

2. A számláló folytonos módban számlál.

3. A számláló előre/hátra módban számlál

A Timer_A megszakításai

A Timer_A-hoz két megszakításvektor tartozik:

TACCR0 megszakításvektor a TACCR0 CCIFG jelzőbithez,

TAIV megszakításvektor a többi CCIFG jelzőbitekhez és a TAIFG jelhez.

Capture módban a megfelelő  CCIFG jelzőbit bebillen, ha egy számláló érték a megfelelö TACCRx regiszterbe le lesz mentve.

Komparálás módban valamelyik CCIFG jelzőbit bebillen, ha a TAR számlálóelszámol a megfelelő TACCRx regiszter értékéig.

A CCIFG jelzőbitek emellett szoftverből is beállíthatók. Minden CCIFG jelhez megszakítást kell rendelni, ha a megfelelő CCIE bit és  a GIE bit set állapotban van.

TACCR0 megszakítás

A TACCR0 CCIFG rendelkezik a Timer_A megszakításai közül a legnagyobb prioritással, és külön megszakítás vektora van. A TACCR0 CCIFG bit automatikusan törlődik, ha a megszakítás kérelem kiszolgálás alatt van.

TACCR0 megszakítás

A TAIV, megszakítás vektor generátor

A TACCR1 CCIFG, TACCR2 CCIFG, and TAIFG jelzőbitek között prioritás van és egyetlen megszakítás vektorral rendelkeznek. A TAIV szolgál a konkrét megszakítás kiválasztására.

A legmagasabb prioritású engedélyezett megszakítás kérelem egy számot generál a TAIV regiszterben.  E szám kiértékelésre kerül, vagy hozzáadódik a programszámlálóhoz, a kiszolgáló programba lépéshez.  Ha a Timer_A le van tiltva, nincs hatása a TAIV tartalmára.

A TAIC regiszter írása vagy olvasása automatikusan törli a legmagasabb prioritású függőben lévő megszakítás jelzőbitet. Ha másik megszakítás jelzőbit bebillen, újabb megszakítás kérelem keletkezik és kiszolgálásra kerül. Ha például a TACCR1 és TACCR2 CCIFG bitek set állapotban vannak, és a kiszolgáló rutin a TAIV regisztert olvassa, vagy írja, a ZTACCR1 CCIFG bitje automatikusan törlődik. A RETI utasítás után a CTACCR2 CCIOFG újabb megszakítást generál.

TAIV szoftver példa

Szoftver példa a TAIV és az IT felfüggesztések kezelésére.

A  TAIV regiszter tartalma hozzáadódik a PC tartalmához, így automatikusan a kezelő rutinra történik az áttérés.

A jobb szélen lévő számok az utasítások ciklusszámát jelzik. A különféle megszakítások várakozásai a lappangási időket és a visszatéréshez szükséges időket tartalmazzák. A lappangási i idők:

Capture/compare blokk TACCR0 regiszter 11 ciklus

Capture/compare blokk TACCR1, TACCR2 regiszter 16 ciklus

IIdőzítő tulcsordulás TAIFG 14 ciklus

; Interrupt handler for TACCR0 CCIFG. Cycles

CCIFG_0_HND

; ... 			; Start of handler Interrupt latency 					6

RETI 											5

; Interrupt handler for TAIFG, TACCR1 and TACCR2 CCIFG.

TA_HND ... 		; Interrupt latency 						6

ADD &TAIV,PC 	; Add offset to Jump table 					3

RETI 			; Vector 0: No interrupt 						5

JMP CCIFG_1_HND 	; Vector 2: TACCR1 						2

JMP CCIFG_2_HND 	; Vector 4: TACCR2 						2

RETI 			; Vector 6: Reserved 						5

RETI 			; Vector 8: Reserved 						5

TAIFG_HND 		; Vector 10: TAIFG Flag

... 			; Task starts here

RETI 											5

CCIFG_2_HND 		; Vector 4: TACCR2

... 			; Task starts here

RETI 			; Back to main program 						5

CCIFG_1_HND 		; Vector 2: TACCR1

... 			; Task starts here

RETI 			; Back to main program 						5

A Timer_A regiszterei

Timer_B

Hasonlóságok és különbségek a Timer_A és Timer_B között

A két modul azonos, az alábbi eltérésekkel:

A Timer_B hossza progamból választható, 8, 10, 12, vagy 16 bit.

A Timer_B TBCCRx regiszterei duplán puffereltek  és csoportba foglalhatók

A Timer_B kimenetei nagy impedanciás állapotba kapcsolhatók,

Az SCCI bit funkció nincs a Timer_B modulban.

A Timer_B   16-bites számláló/időzítő áramkör, három , vagy hét CCR regiszterrel rendelkezik. Használható Capture/compare módban, PWM kimenetek előállítására és időzítési feladatokra. Sokrétű megszakítási lehetőséggel rendelkezik. Megszakítás jön létre számláló tulcsordulás esetén és a CCR regiszterektől.

Jellemzői:

Választható és konfigurálható órajel,

Három, vagy hét CCR regiszter,

Konfigurálható kimenetek PWM modulációs lehetőséggel,

Dupla pufferelésű komparátor latchek szinkron beírással,

Megszakítás vektor regiszterek a megszakítások gyors dekódolása céljából.

Timer_B blokkvázlat

A Timer_B  működése

A Timer_B modul szoftverből konfigurálható, amit az alábbifejezet ismertet.

A 16-Bites időzítő/számláló

A 16-bites időzítő/számláló regiszter (TBR) a működési módtól függően inkrementálható, vagy dekrementálható az órajel mindkét éléről. A TBR  regiszter szoftverből írható/olvasható. Túlcsordulás esetén megszakítást generál. A TBCLR bittel törölhető. Ez az órajel osztót és a számlálási irányt is törli. A regiszetrt módosítás előtt célszerű leállítani.

A Timer_B  8-, 10-, 12-, vagy 16-bites számlálóként használható, amely a CNTLx bitekkel állítható be.

A maximális számlálási hossz, TBR(max), ennek megfelelően 0FFh, 03FFh, 0FFFh, and 0FFFFh. A TBR regiszterbe írt adat formája 0-val kezdődik és az előzőnek megfelelően jobbra igazított kell legyen.

Órajel forrás és osztó

Az órajel forrása lehet az  ACLK, SMCLK, vagy külső, TBCLK, illetve INCLK. A  TBSSELx bitekkel választhatók ki.

Az osztási arányt az IDx bitek állítják be.

Az időzítő indítása

Az indítás módjai:

Számlál, ha  MCx > 0 és az órajel forrás aktív,

Ha a számlálási mód előre, vagy hátra, a számláló leállhat, ha a TBCL0 regiszterbe nullát írunk. Újraindul, ha az érték nem nulla. Ezen a módon a számláló nullától kezd számolni felfelé.

Működési módok

Négyféle működési módja van, amint a táblázatban összefoglalva látható:

Előre számlálás

Előre számláéás módot használunk, ha a periódus különbözik a TBR(max) értéktől.A számláló előre számol a periódust meghatározó TBCL0 latch értékéig, amint az ábra mutatja.

Ha a számláló értéke egyenlő a TBCL0 értékével, a számláló kinullázódik és folytatja az előre számlálást nullától.

A TBCCR0 CCIFG megszakítás jelzőbit bebillen, amint a számláló a TBCL0 értéket eléri, lásd az idődiagramot.

A TBCL0C periódus Regiszter tartalmának változtatása

Ha aTBCL0 tartalmát változtatjuk,a számlálás alatt, és ha CLLD0=0, ha az új periódus nagyobb, vagy egyenlő, mint a régi periódus, vagy nagyobb, mint az aktuális számlálási érték, a számláló felszámol az új értékig. Ha pedig az új periódus kisebb, a számláló beáll nullára, de előtte egyet még számlál.

Folytonos mód

A számláló ismétlődően elszámol  TBR(max)  értékig, majd újra indul nulláról. A TBCL0 Compare latch a többi compare latch-hez hasonlóan működik:

Folytonos mód

A jelzőbitek idődiagramja a következő lesz:

A folytonos mód használata

A folytonos módban független időintervallumok és frekvenciák állíthatók be. Minden időintervallum végén megszakítás jön létre. A következő időintervallum hozzáadódik a TBCLx latch tartalmához a megszakítás kezelő programban. Az ábrán két, t0 és t1 időintervallum szerepel, amely a capture/compare regiszterekhez hozzáadódik. Az intervallumok hardver úton keletkeznek, a szoftvertől függően, a megszakítás lappangási idő nem befolyásolja. Maximum három (Timer_B3) illetve hét (Timer_B7) független időintervallum, vagy kimeneti frekvencia állítható elő.

Folytonos mód

Időintervallumok másképp is előállíthatók a Timer_B modullal, de jóval komplikáltabban.

Előre/hátra mód

Akkor használjuk, ha az időintervallum különbözik a TBR(max) értéktől és szimmetrikus impulzusokat kell előállítani. A számláló folyamatosan számol nullától a TBCL0 latch értékéig és vissza nulláig, amint az ábrán látható. A periódus a TBCL0 érték kétszerese.

Előre/hátra mód

Ha TBCL0 > TBR(max), a számláló a folytonos módhoz hasonlóan működik.

A számlálási irányt latch-ben tárolja. Ez lehjetővé teszi, hogy a számlálót leállítsuk, és aztán az eredeti irányban induljon újra. Ha ez nem kell, a TBCLR bittel törölni kell az irányt. TBCLR törli a TBR értékét és az órajel osztót is.

E módban a TBCCR0 CCIFG és a TBIFG megszakítás jelzőbiek

Periódusonként csak egyszer billennek be, a periódus idő felének megfelelő távolságra egymástól. A TBCCR0 CCIFG akkor billen be, ha a számláló állapota TBCL0−1-ről TBCL0-ra vált, a TBIFG pedig, amikor 0001h-ről 0000h-ra változik.

Előre/hátra mód

A TBCL0 operiódus regiszter változtatása

Ha lefelé számlálás közben megváltoztatjuk a TBCL0 regisztert, a számláló leszámol nulláig. A TBCCR0 regiszter értékét azonnal a TBCL0-ba tárolja, de az új periódus hatása csak azután érvényesül, miután nulláig leszámolt.

Felfelé számolásnál ha az új periódus nagyobb, vagy egyenlő, mint a régi, vagy a  pillanatnyi számláló értéke,  felfelé számol az új periódus értékig, mielőtt irányt vált és lefelé számol. Ha előre számlálásnál az új periódus kisebb, mint a pillanatnyi számláló értéke, a számláló elkezd lefelé számolni.

Az előre/hátra mód alkalmazása

Az előre/hátra módot alkalmazhatjuk holtidők előállítására, amint az ábra tartalmazza.

tdead = ttimer (TBCL1 − TBCL3)

Capture/Compare Blokkok

A Timer_B három illetve hét capture/compare blokkot (TBCCRx) tartalmaz. A számláló tartalmának kiolvasására, vagy időintervallum generálására használhatók.

A Capture mód a CAP bittel választható, CAP=1 esetén. Sebesség, vagy időtartam mérésére alkalmas. A bemenetek: CCIxA és CCIxB, melyek lehetnek külső és belső jelek is és a CCISx bitekkel választhatók. A CMx bitekkel élkiválasztás lehetséges, felfutó, lefutó, vagy mindkettő. A bemenőjel hatására a számláló tartalma bekerül a TBCCRx regiszterbe, és a CCIFG megszakítás jelzőbit bebillen. A bemenőjel a CCI bit alapján kiolvasható. A CCIxA és CCIxB bemenetekhez különféle jelek csatlakozhatnak, ez az eszközspecifikus leírásban található.

A bemenőjel lehet szinkron vagy aszinkron a számláló órajeléhez viszonyítva. Az SCS bittel szinkronozás lehetséges.

Szinkronozás

A capture/compare logikák túlcsordulás logikával rendelkeznek. Jelzik, ha az előző capture ki lett-e  olvasva a következő capture végrehajtásakor. A COV jelzőbit billen be, ahogy a folyamatábrán is látható. .

Capture kezdeményezés szoftverből a CCIS0 és CCIS1 kiválasztó bitekkel lehetséges, Vcc , illetve GND jelszintet csatlakoztatca a bemenetre. Példa

:

MOV #CAP+SCS+CCIS1+CM_3,&TBCCTLx 	; Setup TBCCTLx

XOR #CCIS0,&TBCCTLx 			; TBCCTLx = TBR

Összehasonlító mód

Az összehasonlító mód a CAP=1 esetén jön létre. E módot PWM jelgenerálására, vagy meghatározott időintervallumonkénti megszakítások előállítására Ha a TBR elszámol a TBCLx értékig, a következő történik:

a CCIFG jelzőbit bebillen,

a belső jel, EQUx=1,

az EQUx a kimeneti módnakl megfelelően beállítja a kimeneteket.

TBCLx (TB compare latch)

A TBCCRx

A TBCCRx compare latch, TBCLx, tartalmazza az összehasonlítás módban a számláló értékével összehasonlítandó adatot. A pufferelt összehasonlító latch lehetővé teszi a felhasználónak az összehasonlító periódus felfrissítésének irányítását. A TBCLx regiszter direkt módon nem elérhető. Az összehasonlító adatokat a TBCCRx regiszterekbe lehet beírni, majd azok automatikusan beíródnak a TBCLx-be. Az aátvitel időzítése a TBCCRx-ből a TBCLx-be választható a CLLCx bitekkel, amint a 16-2 táblázatban látható.

Az összehasonlító latchek csoportba foglalása

Több latch csoportosítható és egyidejűleg frissíthető a TBCLGRPx bitekkel. Csoportosítás esetén a csoport legkisebb sorszámú TBCCRx regiszter CLLDx bitjei határozzák meg a csoportban a betöltést kiváltó eseményt, kivéve, ha TBCLGRP=3, a 16-3. táblázat szerint.

A vezérlést ellátó TBCCRx regiszter CLLDx bitjei nem nullázhatók. Ha nullázzuk, az összes latch azonnal átíródik, nincs csoportosítás.

Két feltételnek kell teljesülni a csoportosított latchek betöltéséhez:

a csoport minden TBCCRx regisztere fel legyen frissítve,

be kell következni a betöltést kiváltó eseménynek.

Kimeneti egység

Minden capture/compare blokk tartalmaz kimeneti egységet. A kimeneti egységet

kimeneti jelek, pl. PWM jelek generálására használhatjuk. A kimeneti egységeknek nyolc

működési módjuk van, és az EQU0 and EQUx jelek alapján generálják a jeleket.

A TBOUTH kivezetéssel a Timer_B kimenetek nagy impedanciás állapotba kapcsolhatók.

Kimeneti módok

A kimeneti módok az OUTMODx bitekkel konfigurálhatók, lásd 16-4-táblázat.

Az OUTx jel a számláló órajel felfutó élére változnak, kivéve a 0.  módot.  A 2, 3, 6, and 7 kimeneti módok a 0 kimeneti egység esetémn nemn használhatók, mert EQUx = EQU0.

Kimeneti modulok állapotai

A kimenetek állapotai hasonlóak a Timer_A kimenetekhez, így csak az idődiagramokat közöljük.

Előre számlálás mód

Folyamatos számlálás mód

Előre-hátra számlálás mód

A Timer_B megszakításai

A  16-bites Timer_B modulhoz két megszakítás vektor tartozik:

TBCCR0 megszakítás vektor, TBCCR0 CCIFG

TBIV megszakítás vektor az összes többi CCIFG jelzőbit és a TBIFG.

Capture módban a CCIFG bit bebillen, ha a számláló értéket letárolta a megfelelő TBCCRx regiszterbe.

Összehasonlító módban a CCIFG jelzőbit jelzi, hogy a TBR elszámolt a TBCLx értékig. A CCIFG bitek szoftver is bebillenthetők. A CCIFG jelek megszakítás kérelmet hoznak létre, ha  a CCIE bitek és a GIE bit set.

TBCCR0 megszakítás vektor

A TBCCR0 CCIFG prioritása a legnagyobb a Timer_B megszakításai közül és dedikált megszakítás  vektorral rendelkezik, a 16−15. ábrának megfelelően. A TBCCR0 CCIFG automatikusan nullázódik a TBCCR0 megszakítás kiszolgálásakor.

TBIV, megszakítás vektor generátor

A TBIFG és a TBCCRx CCIFG jelzőbitek  (kivéve TBCCR0 CCIFG) között prioritás van és közös megszakítás vektorral rendelkeznek. A TBIV megszakítás vektor regiszter alapján meghatározható a megszakítás kérelem forrása. A legnagyobb prioritású engedélyezett megszakítás (kivéve TBCCR0 CCIFG) a TBIV regiszterben egy számot generál, amely kiértékelhető, vagy hozzáadható az utasítás számlálóhoz a kiszolgáló rutinra ugrás céljából. Ha a Timer_B megszakítás tiltott, nem keletkezik kérelem.

TBIV, megszakítás kezelés példa.

A TBIV felhasználására egy példa a következő (Lásd a Timer_A leírásánál)

A megszakítás lappangási idők::

_ Capture/compare block CCR0 11 ciklus

_ Capture/compare blocks CCR1 to CCR6 16 ciklus

_ Timer overflow TBIFG 14 ciklus

; Interrupt handler for TBCCR0 CCIFG. 						Cycles

CCIFG_0_HND

... 					; Start of handler Interrupt latency 		6

RETI 5

; Interrupt handler for TBIFG, TBCCR1 and TBCCR2 CCIFG.

TB_HND ... 				; Interrupt latency 				6

ADD &TBIV,PC 		; Add offset to Jump table _			3

RETI 				; Vector 0: No interrupt 			5

JMP CCIFG_1_HND 	; Vector 2: Module 1 				2

JMP CCIFG_2_HND 	; Vector 4: Module 2 				2

RETI 				; Vector 6

RETI 				; Vector 8

RETI 				; Vector 10

RETI 				; Vector 12

TBIFG_HND 				; Vector 14:  TIMOV Flag

... 					; Task starts here

RETI 										5

CCIFG_2_HND 			; Vector 4: Module 2

... 					; Task starts here

RETI 				; Back to main program 			5

; The Module 1 handler shows a way to look if any other

; interrupt is pending: 5 cycles have to be spent, but

; 9 cycles may be saved if another interrupt is pending

;

CCIFG_1_HND 			; Vector 6: Module 3

... 					; Task starts here

JMP TB_HND 		; Look for pending ints 			2