Mérés capture módban

A capture módban egy esemény bekövetkezésének időpontja határozható meg. Ehhez két, vagy több mérés szükséges. Az

Az időzítő/számláló két üzemmódban használatos:

- Impulzusszélesség

- jelfrekvencia

Legtöbbször a számláló órajele az ACLK, vagy SMCLK, melyek frekvenciája ismert, az ismeretlen jelet pedig a capture bemenetre csatlakoztatjuk.

Az impulzusszélesség mérése esetén a fel és lefutó éleket használjuk és kivonással kapjuk a jelszélességet számláló periódus egységben.

Frekvencia méréskor a felfutó, vagy a lefutó éleket használjuk és a különbség közvetlenül adja a frekvenciát.

A nagy felbontáshoz szükséges, hogy a számláló periódusideje sokkal kisebb legyen, mint a mért jelé.