A modellezés fázisai:

Rendszermodell típusok:

|  | Csoportosítás szempontja | típus |
| --- | --- | --- |
| 1. | A modellezés filozófiája (megközelítési mód): | Á priori | Á posteriori | Kísérlettervezés | Adatmodell | Jelmodell |
| 2. | A változók típusa: | Determinisztikus | Sztochasztikus | Fuzzy | Minőségi | i |
| 3. | Rendszertechnikai szemp.: | Be-Kimenet | Állapottér modellek | Konvolnciós modell | Neurális hálózatok | Genetikus algoritmus |
| 4. | Térbeli homogenitás: | Koncentrált paraméterű | Elosztott paraméterű |  |  |  |
| 5. | Időbeli homogenitás: | Homogén | Inhomogén |  |  |  |
| 6. | Időbeli összefüggés: | Folyamatos | Diszkrét |  |  |  |
| 7. | Időbeli viselkedés: | Statikus | Dinamikus |  |  |  |
| 8. | Matematikai sajátosság: | Lineáris | Nem lineáris |  |  |  |
| 9. | Vizsgálati tartomány: | Idő | Operátor |  |  |  |

A’priori: mikor valamiről valamit tudunk. Pl.: egy ellenálláson I áram folyik, akkor tudjuk, hogy a feszültség=R*I

- Minél részletesebb a vizsgálat, annál bonyolultabb

- Pontos paraméterek kellenek

A’posteriori struktúra: I/O mérés után:

Fuzzy: pl. fiatal, vagy öreg (az 5 éves az 90%-ban fiatal, 10%-ban öreg, a 70 éves 10%-ban fiatal, 90%-ban öreg)

Minőségi: nem exact, kvalitatív

Nagy témakörök:

- Állapottér modell

- Hővezetés

  - Descartes

  - Henger

- Sztohasztikus modellek

- Fuzzy- Neurál modellek

Kalman féle rendszermodell (állapotteres megközelítés):

A hagyományos megközelítéshez képest:

Állapotváltozó definíciója:

Def.:  N db állapotváltozója egy rendszernek a következő feltételek mellett:

- ha  ismeretében számolható az

- N a rendszerre jellemző minimális szám. (Egy adott rendszert csak egy adott minimális számú állapotváltozó ír le rendesen)

Pl.: rugó energiája

egyik: x

másik: E

Ez NEM jó, mert lineárisan nem függhetnek egymástól!!!

Első feladat:

a feszültségi egyenlet:

állapotváltozók legyenek:

Állapotegyenletek:

Ennek mátrixos alakja:

RLC rendszer állapotegyenlete

Így, ha a következő jelölést bevezetjük:

C transzponált

Kapjuk az általános struktúrát: az állapot egyenletek általános alakja:

Általánosan: állapotegyenletek általános alakja:

lineáris esete

melynek blokkdiagrammja:

Nemlineáris függvények:

Állapotábrák alapelemei:

pl. az előző feladat képi megfogalmazása (az előző rendszer állapotábrája):

Állapotváltozó megválasztása:

- Kifejezem a legmagasabb deriváltat.

- Integrátorok végén lévő jeleket választom állapotváltozóknak (egymásutániság!!!!)

Legyen

Legyen

MATLAB- megoldása: (SIMULINK)

Grafikon:

A=[-1000_-1000000;1_0];

B=[1000;0];

C=[0_1000];

D=[0];

Második feladat:

A leíró egyenlet:

kifejezve a legmagasabb deriváltat:

Most előbb az állapot ábrát rajzoljuk fel, melyből kitűnik, lassan kell az áll. változókat felvenni.

Az állapotegyenletek pedig:

Mátrixos alak:	vagy:

Harmadik feladat:

A körökre írható feszültségi egyenlet:

Megválasztva az állapot változókat, a szokásos alak a következő:

A mátrix alak most így fest:

Az állapotábra pedig:

##### A hővezetés általános egyenlete:

uk: környezeti hőmérséklet

u(x,y,z,t): a tér egy pontja

Γ: felület

uΓ: felület hőmérséklete

ahol:

C: a térrész fajhője

(: a térrész sűrűsége

(: hővezetési tényező

: hőmérséklet vezetési szám

: konvektív hőátadási tényező

q: hőáramsűrűség

Diff. egyenlet: 	- kezdeti feltételek: u(t=0)

- peremfeltételek

Kezdeti feltételek: egy rendszer leírásának a feltétele, hogy a t = 0-ban ismertek legyenek u(t=0) ismert.

Peremfeltételek:

  - Elsőfajú peremfeltétel: olyan megoldásokat keresünk, amikor is a peremen levő hőmérséklet ismert.

ismert

Pl.: olajfürdőben lehűtött test (nagymennyiségű olajteknőbe kisméretű acélgolyót dobunk ( az acélgolyó felülete felveszi a környezetének hőmérsékletét.)

  - Másodfajú peremfeltétel: a Γ felületen a hőáramsűrűség ismert.

grad  ismert, azaz q ismert

felületi hőmérséklet változása     felületi hőáram

Pl.: izzó kemence, sugárzásos hőátadás

  - Harmadfajú peremfeltétel: ahol a felületen konvekciós hőcsere történik, s ennek mértéke ismert. ismert.

Egyméretű hővezetés:

( a hőmérséklet v.milyen függvénye

az esetek többségében

Hogy tudunk tovább lépni? A  kifejezésével, Taylor sorfejtést alkalmazva:

Kapjuk a végeredményt:

Ha ( = állandó, akkor  és:

!!! Belső rétegre és elsőfajú peremfeltételre érvényes!!!

Példa: (elsőfajú)

u1(t) = ?ismeretlen hőmérséklet

u2(t) = ? ismeretlen hőmérséklet

SIMULINK rendszerben a megoldás:

Másodfajú peremfeltétel esetén:

Csak a peremet kell nézni, belső réteg az elsőfajúval!!!!!

ismert

ismert

A két szélső rendszerre milyen egyenlet érvényes?

Ebből könnyen kifejezhető:

Másodfokú peremfeltétel !!! FONTOS!!!

előjel:q1-el hőt vonunk el: negatív; hőközlés: pozitív

KELL TUDNI!!!

Másik határoló lemezekre:

Ekkor az adódik: !!! FONTOS !!!

Összefoglalva:

Van egy fizikai kép alapján adódó ellenőrzési lehetőség. Ha hőt vonunk el, q1, qn pozitív ( csökkenti a hőmérsékletet.

Korábbi probléma vizsgálata:

Példa: (itt már nincs szimmetria)

perem típus

perem típus

MATLAB megvalósítás:

Harmadfajú peremfeltétel esetén:

Egy dolgot kell figyelembe venni:

Így  és 	(ismertek)

Erre az esetre érvényes egyenletek:

Vizsgálandó feladat: (probléma)

##### Kétméretű hővezetés

(rúdszerű anyag esete)

általános alak:

( = állandó

Diszkrét rétegekre:

Egy belső rétegben, vagy elsőfajú peremfeltételre:

Peremfeltételek változatlanok!!!!

Példa:

(látszik, hogy elsőfajú)

*******ÁBRA***********

##### Kétrétegű hővezetés vizsgálata:

Alaphelyzet:

***************ÁBRA**************

Újszerű a határrétegen

Az uh határrétegre más egyenlet fog vonatkozni. Gyakorlati jelentőssége: pl. kazán szigetelés, (kazán falazat), a különböző szigetelő rétegek. Két rétegű szigetelés.

Feltételek:

- Nincs hőkapacitása 
 (kilépő hőmennyiség = belépő hőmennyiség)

- A hőmérséklet folytonos eloszlást mutat. (A határrétegnél a hőmérséklet folytonos)

##### Hővezetés vizsgálata hengerkoordinátás (körszimmetrikus) esetben:

Általános egyenlet:

Legyen

egyszerűbben:

Első fajú peremfeltétel:

Másodfajú, harmadfajú peremfeltétel:

ismert

Másodfajú peremfeltétel:

ismert

Harmadfajú peremfeltétel:

Példa:

belső réteg

##### Statisztikai matematikai modellek

Nagyon sok mérés: adat mind a bemeneti és kimeneti oldalon

A kimenet és a bemenet lineáris kombinációja.

Pl. nagyolvasztónál vizsgálat

Legkisebb négyzetek módszere az elv

Mérési adatok (n)

Vezessük be a következő jelöléseket:

i-edik mérési adatra a következő írható:

Szabály:

l(N   N(l   l(N   N(l = l(1

Példa:

|  |  | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 4 |

MATLAB program:

xk=[1;2;3;2;3;4];

x=[1,1,1;1,3,1;1,4,1;1,1,2;1,2,2;1,4,2];

p=inv(x'*x)*x'*xk

p =

-0.9286

0.6429

1.2143

##### Lineárisra visszavezethető esetek:

- Polinomiális regresszió:

Tipikusan hőelemnél fordul elő

Példa:

Visszaellenőrzés: egyik sorba helyettesítve

- Exponenciális eset:

Termisztor

MATLAB program

xk=[log(60);log(55);log(47);log(38);log(22)];

x=[1,12;1,14;1,16;1,18;1,20];

p= inv(x' * x) * x' * xk

p =

5.6372

-0.1188

##### Dinamikus paraméterbecslés:

- Statikus becslés

- Paraméterbecslés

P1T eset:

P1T	: Egy tárolós arányos tag	A, T: a rendszer dinamikus paramétere

Példa:

| i | Xb(t) | Xk(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,1 | 0,05 |
| 3 | 0,2 | 0,09 |
| 4 | 0,3 | 0,15 |
| 5 | 0,4 | 0,25 |

P2T eset:

3*3-as mátrix, i=3,4,…,N

Példa:

| I | Xb | Xk(t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0,09 |
| 3 | 1 | 0,27 |
| 4 | 1 | 0,46 |
| 5 | 1 | 0,64 |
| 6 | 1 | 0,77 |
| 7 | 1 | 0,84 |

Ez mind végerdményben off-line becslés volt.

On-line becslés:

Újabb mérési eredmény jön: pl.: 0,87, akkor nem 1..7-ig, hanem 2..8-ig dolgozzuk fel.

nincs mátrix invertálás

A mátrix egy sorát nevezzük  vektornak. : skalár

##### Korreláció analízis:

l:kritikus

egy bemenet és egy kimenet közti kapcsolat

autokorrelációs függvény:

kereszt korreláció:

Diszkrét esetre:

ahol :átlag

normalizált értéke:

keresztkorreláció:

##### Neurális hálózatok alkalmazása rendszermodellezésnél

- Neurál-Fuzzy rendszerek pl. ABS

A neurális hálózatoknál a rendszerről semmit nem kell tudni.

- Tulajdonsága: Tökéletes aproximátor (Minden rendszert nemlineáris hálózattal le lehet írni)

- Neurális hálózat (Neural Networks) definíciója:

- biológiai eredetű

- tanítási, előhívási algoritmussal rendelkezik

- részekre bontható (elemi részekből áll)

- Alkalmazása: Nemlineáris rendszerekről, szabályozásoknál, optimalizációnál, aproximáció, modellezés stb.

- Elemi neuron felépítése:

- Leképző függvények típusai:

hardlin (w*y+b) 	purelin (w*y+b)

logsig (   ) 	tansig (   )

- Struktúrák:

Elemi neurális elemekből hálózatot lehet készíteni.

a, sorbakapcsolt

- Topológia:

- Tanítási módok:

1, Windroff-Hoff algoritmus

Learning rate (tanítási faktor) 0..1: gyors és instabil konvergencia

(ha vektor, akkor e, ha mátrix, akkor az összes e ( E

2, Back propagation (soros rendszer)

Differenciál mátrix; a kimenetek, bemenetek szerinti differenciálhányados

3, Levenberg-Marquard módszer

hívása: ~ = train l … m […]

Matlab:

p=0:0.2:2;

t=[0 0.18 0.33 0.45 0.55 0.63 0.7 0.75 0.8 0.83 0.87];

[w1,b1,w2,b2]=initff(p,1,'tansig',1,'purelin');

df=1;

me=800;

eg=0.02;

lr=0.1;

tp=[df,me,eg,lr];

[w1,b1,w2,b2,ep,tr]=trainlm(w1,b1,'tansig',w2,b2,'purelin',p,t,tp)

******** SIMULINK ÁBRA *********

PÉJDATÁR

P É L D A T Á R

1. Egy villamos hálózatot az alábbi egyenlet ír le.

4U’’’ + 6U’ +4U = 8 sin 50 t

A vizsgálat kezdetén a rendszer nyugalomban van.

a, Az állapotváltozók és kimeneti változók megválasztása után írja fel a rendszer állapotegyenleteit

paraméteres alkban

mátrixos alakban

b, Rajzolja fel a rendszer állapotábráját

c, Adja meg a SIMULINK hálózatot

2.	Egy lakóház 6O cm vastag falazat hõmérsekleteloszlásának vizsgálata a feledat.

Rétegekre bontással -min. 3 réteg- oldja meg a problémát.

A vizsgálat kezdetén a falazat 2O fokos.

Midkét határoló felületen konvektív hõáramot  feltételezünk.

A külsõ hõmérséklet -2O fok,itt a konv. hõátad. tényezõ 4O  W/m K

A belsõ környezeti hõmérséklet 2O fok, a konv. hõátad. tényezõ 8O  W/m K.

A hõmérsékletvezetési szám:3*IO E-5 m /s, a hõvezetési tényezõ: 45 W/mK.

A végeselemek módszerének alkalmazásával határozza meg, milyen differenciálegyenlet rendszer alkalmas a hõmérsékleteloszlás leírására.	. 		...

Készítse el  a fenti differenciálegyenletrendszer megoldására szolgáló SIMULINK programnyelvû hálózatot.Jelölje az egyes elemeken szükséges paraméterállításokat.							....

Hogyan határozható meg a falazat 1 m2 –én 1 óra alatt távozó hőmennyiség értéke ? Egészitse ki ennk megfelelően a hálózatot.

3	 A  nyersvas Si tartalmát jól meghatározza a 2 csapolással korábbi nyersvashõmérséklet. Lineáris összefüggést feltételezve határozza meg az ismeretlen együtthatókat az alábbi laboreredményekbõl

Dátum			Si tartalom, %		Nyesvashõmérséklet

1996.11.3O.6ó		O.44			19OO

9ó			O.86			188O

12ó			O.92			199O

15ó			O.76			189O

18ó			1.O6			195O

Mekkora Si  tartalom várható a 24 ó csapolásnál ?			.......

4.	Egy energiatárolós arányos tag ismeretlen paramétereit szeretnénk meghatározni. A következõ mérési eredmények állnak rendelkezésünkre

t, s		0	2	4	6	8	10	12	14

Kimenet	0	0.33	0.65	0.9	1.O	1.12	1.25	1.28

Bemenet	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

a) Hogyan vezethetõ vissza ez a probléma lineáris esetre?	....	..

b)Az elsõ öt adat felhasználásával határozza meg a tag paramétereit!	.......

c) Hatátozza meg az idõáállandót es az atviteli  tenyezõt. 	....	...

d)Adja meg a teljes adtsorból számoló MATLAB programot!   	.......

5.	Foglalja össze a neurális hálózatokról tanultakat. Mutasson be egy függvényközelítés megvalósítását.								………

6. A	Adja meg az állapotváltozó definícióját és az allapotegyenletek általános alakját !

6.B 	 Egy rugalmas mechanikai rendszert az alábbi egyenlet ír le.

tetszőleges n-ed rendszerű, konkrét együtthatókkal

A vizsgálat kezdetén a rendszer nyugalomban van.

Az állapotváltozók és kimeneti változók megválasztása után írja fel a rendszer állapotegyenleteit paraméteres alkban

Számszerû értékekkel	 irja fel a mátrixos alakot.

Rajzolja fel a rendszer állapotábráját és adja meg a SIMULINK hálózatot is.

7. A	Vezesse le a hengerkoordinátás esetre a hővezetés első és másodfajú alakját

7.B	Egy körgyűrű alakú próbatest adatai a következők (tetszőleges, egy pl. később)

A test 800C fokos, a környezeté 40 C fokos, midkét felületén ismert a hőaramsűrűség: 100W/m.   1 cm-es sávokat feltételezve írja fel a rétegekre érvényes egyenleteket.

Rajzolja fel a de.-et megoldó SIMULINK hálózatot.

- . Egyedi kalibrálást igénylő termoelem feszültsége a mért hőmérséklet harmadfajú polinomjával közelíthető. A mérési adatok:

Vezesse vissza a problémát lineáris interpolációra. Hogyan határozná meg az ismeretlen együtthatókat? A számításokat nem kell elvégezni ,csak a szükséges mátrixokat adja meg . Írjon MATLAB programot.

8.A	Vetesse le a P1T tag paramétereit meghatározó összefüggéseket.

8.B	P1T tag átmeneti függvényéből határozza meg a paramétereket, ha

h(t) értékei :  0; 0.2; 0.45; 0.70; 0.8; 0.86; 0.84   és a mintavételi idö 2 s.

9.Ismertesse a neurális hálózat fogalmát,felépítését, a lehetséges leképző függvényeket. Írja le a függvényközelítes MATLAB megvalósítását, ha az adatokat a  -be- illetve a   –ki- változó tartalmazza.

- Egy 400 mm *900 mm-es acéllemez kerületének hőmérsékletét az

U = 30 C + 0.5 C/s *t

Időfüggvény írja le. Kétdimenziós hővezetést és teljes kerestmetszetében homogén 800 C kiindulási hőmérsékletet tételezünk fel

A rendszer paraméterei: 8*10-5 m2/s,	hővezetési tényező:65 W/mK

Írja fel a rácspontok hőmérsékletét meghatározó egyenleteket(4 x 6 részre bontson)

Adja meg a SIMULINK hálózatot, jelölje a szükséges paraméterállításokat.

Képezze egy műveleti elem kimenetén a legnagyobb hőmérsékletkülönbséget!

11.	Két mennyiség kapcsolatáról az alábbi a priori ismeretünk van

Y = ax+bx2

Határozza meg az ismeretlen paramétereket az alábbi mérési eredmények alapján

x		2	3	4	5	6

Y		-2.1	1.5	4.8	9.8	18.3

12.A	Mutassa be egy P1T tag kapcsán hogyan vezetjük vissza lineáris paraméterbecslésre a problémát

12.B	Egy acélgolyót forró olajfürdőbe dobunk. Az alábbi mérési eredmények alapján döntse el, milyen átviteli taggal írható le a rendszer, ha az  golyó hőmérsékletét tekintjük kimenő jelnek.

T,sec		0		20		40		60		80

Uolaj ,C		85		82		80		79		78

Uacél, C	25		43		62		69		73

Határozzuk meg az ismeretlen paramétereket!

13.	Mire hsználjuk a korrelációanalízist? Ismertesse a diszkrét rendszerre érvényes összefüggéseket, a betűk magyarázataival.

14.Egy csőszerű munkadarab belső sugara 30 mm, a külső 60 mm.

A belsõ  és külső környezeti hõmérséklet 2O fok, a konv. hõátad. tényezõ 8O  W/m2 K.

A hõmérsékletvezetési zám:6*IO-6 m2 /s, a hõvezetési tényezõ: 45 W/mK.

Úgy válassza meg a rétegvastagságot, hogy négy ismeretlen hőmérseklet legyen

A kezdeti időpontban a darab hőmérséklete egyenletesen 300 fok.	…….

A végeselemek módszerének alkalmazásával határozza meg, milyen differenciálegyenlet rendszer alkalmas a hõmérsékleteloszlás leírására.	....pont

Készítse el  a fenti differenciálegyenletrendszer megoldására szolgáló SIMULINK programnyelvû hálózatot.Jelölje az egyes elemeken szükséges paraméterállításokat.							...

15.	Egy termisztor ellenállasa (R ) és Kelvin skálán mért hőmérséklete (T) közt elméletileg az

R=a exp( - b/T)

Kapcsolat tételezhető fel, ahol a és b a termisztor paraméterei.

A következő mérési adatokból határozza meg ezeket.

t, fok C		20	30	40	50

R, ohm			1100	970	850	800

16.	Egy energiatárolós arányos tag ismeretlen paramétereit szeretnénk meghatározni. A következõ mérési eredmények állnak rendelkezésünkre

t, s		0	2	4	6	8	10	12	14

Kimenet	0	0.33	0.55	0.8	1.O	1.12	1.25	1.28

Bemenet	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

a) Hogyan vezethetõ vissza ez a probléma lineáris esetre?

b)Az elsõ öt adat felhasználásával határozza meg a tag paramétereit!	.......

c) Hatátozza meg az idõáállandót es az atviteli  tenyezõt. 	.......

d)Adja meg a teljes adtsorból számoló MATLAB programot!

17.Egy prizmatikus munkadarab mérete 40 mm * 60 mm.

A külső környezeti hõmérséklet 2O fok.

A hõmérsékletvezetési zám:3*IO-6 m2 /s, a hõvezetési tényezõ: 45 W/mK.

Olyan beosztást alkalmazzon, hogy négy ismeretlen legyen.

A kezdeti időpontban a darab hőmérséklete egyenletesen 300 fok.,

felületének hőmerséklete pedig a környezeté				…….pont

A végeselemek módszerének alkalmazásával határozza meg, milyen differenciálegyenlet rendszer alkalmas a hõmérsékleteloszlás leírására.	....pont

Készítse el  a fenti differenciálegyenletrendszer megoldására szolgáló SIMULINK programnyelvû hálózatot.Jelölje az egyes elemeken szükséges paraméterállításokat.							....pont

- Két mennyiség kapcsolatáról az alábbi a priori ismeretünk van

Y=ax+bx2+cx3+dx4

Hogyan határozza meg az ismeretlen paramétereket az alábbi mérési eredmények alapján

X		2 	3	4	5	6

Y		-2.1	0.5	4.8	9.2	18.3

Természetesen az előadáson és a jegyzetben szereplő esetek is átnézendők.

# Text boxes

Szimuláció: az objektum megfelelő visszatükröződése.

A modellezés területei:

- Üzemi diagnosztika

- Modellbázisú irányítás

- Új tech. tervezése

- Biztonságtechnika

- Optimalizálás

Valóság

(Fontos dolgok kiemelése,

egyszerűsítés)

Mért valóság

Szakmai valóság

Bemeneti adatok

Munka modell

Számított valóság

Egyszerűsített modell

Számított adatok

A’priori modellek

: vektorok, ha több be- illetve kimenő van

A mátrixok nevei:

A: rendszer

B: bemeneti

C: kimeneti

D: előrecsatoló

(MATLAB State Space modul/ blokk A-B-C-D paraméterek megadásával megoldja.)

Ez az ún. Thomas-Kelvin féle visszavezetés

x

+

„1”

b0

y

b1

X1

b2

X2